## Slide 1
στο πλαίσιο του έργου: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, που υλοποιείται για τη ΓΔ Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/03/2024
Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας
ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Νικόλαος Καραμανές, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος,
Γενικός Διευθυντής ΔΕΥΑ Πάρου

## Slide 2: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Chart: ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΕΗ ανά έτος
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
 | 760924.05 | 896008.98 | 797325.55 | 1118743.12 | 2027087.12 | 1702240.72
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ 2.5 ΦΟΡΕΣ

## Slide 3: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA, ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ:
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΙΣΚΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ
ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ-ΔΙΑΡΡΟΕΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΆΘΕ ΜΟΝΑΔΑΣ

## Slide 4: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 5.500.000kWh.
Για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΠ, υπολογίστηκε ότι απαιτούνται Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος περίπου 4 MW.
Δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για την κατασκευή έργων Φ/Β, με τα παρακάτω στάδια:
Εξεύρεση και αγορά γης
  Δυσκολία στην ανεύρεση αγροτεμαχίων με κατάλληλες προδιαγραφές
  Μεγάλο κόστος γης
  Οπτική όχληση και διαμαρτυρίες
Εκπόνηση μελέτης Φ/Β εγκατάστασης
Αδειοδότηση από ΔΕΔΔΗΕ
  Μεγάλες καθυστερήσεις
  Έλλειψη χώρου στο δίκτυο διανομής ενέργειας
  Μεγάλο κόστος

## Slide 5: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
Φ/Β εγκατάσταση ισχύος 100kW, στην οροφή του κτιρίου της αφαλάτωσης Παρασπόρου.
Κατασκευάστηκε με αυτεπιστασία
Το κόστος ήταν περίπου 70.000€
Παράγει 150MWh ετησίως.
Καλύπτει περίπου το 15% των ενεργειακών της αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2.500m³/day.

## Slide 6: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
Φ/Β εγκατάσταση ισχύος 500kW, στο Κρωτήρι Παροικιάς.
Κατασκευάστηκε ανοιχτό διαγωνισμό
Το κόστος ήταν 485.000€
Παράγει 800MWh ετησίως.
Καλύπτει το 100% των αναγκών του γειτονικού Β-Κ Παροικιάς με net metering και το 50% της αφαλάτωσης Κρωτηρίου με virtual net metering.

## Slide 7: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
Φ/Β εγκατάσταση ισχύος 500kW, στο Μαράθι.
Είναι υπό δημοπράτηση με ανοιχτό διαγωνισμό.
Ο προϋπολογισμός κόστος είναι 510.000€
Αναμένεται να παράγει περίπου 700.000kWh ετησίως.
Θα καλύπτει το 100% των αναγκών των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων που έχει η ΔΕΥΑΠ στην περιοχή Μαραθίου και Κώστου.

## Slide 8: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
Με την υλοποίηση και του 3ου Φ/Β Πάρκου, τους επόμενους μήνες, αναμένεται η ΔΕΥΑ Πάρου να καλύπτει άνω του 25% των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ
Το οικονομικό όφελος για τη ΔΕΥΑΠ αναμένεται να είναι περίπου 400.000€ ετησίως, με τις τρέχουσες τιμές ρεύματος.
Συνεχίζονται έργα και δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος
Αναβάθμιση συστήματος SCADA με εφαρμογή βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης αντλιών
Υλοποιούνται αυτή τη στιγμή οι μελέτες για άλλα δύο Φ/Β πάρκα ισχύος 1.5MW.

## Slide 9: ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
*ASCENT is the name of the consortium delivering this project.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΕ ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ
Έγινε προμήθεια τεσσάρων αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, σε αντικατάσταση παλαιών βενζινοκίνητων.
Αξιοποιούμε την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ και έχουν πρακτικά μηδενικό κόστος κίνησης και πολύ μικρό κόστος συντήρησης.
Μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα της Επιχείρησης.