## Slide 1
Ενεργειακές Κοινότητες
&
Ενεργειακός Συμψηφισμός

## Slide 2
Ενεργειακές Κοινότητες
και ο ρόλος τους

## Slide 3
  Ο Ν. 5037/2023 υποκαθιστά τον Ν. 4513/2018 και εναρμονίζει το Ελληνικό δίκαιο με τις Οδηγίες 2018/2001 και 2019/944 της ΕΕ
  Οι Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) του Ν. 4513/2018 αντικαθίστανται από τις Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (ΚΑΕ) και τις Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (ΕΚΠ) του Ν. 5037/2023
  Ο.Τ.Α., τοπικές επιχειρήσεις και πολίτες δημιουργούν συμμετοχικά σχήματα
  Ενισχύεται η διείσδυση των ΑΠΕ και η αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας
  Παρέχονται μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής ένδειας
Νόμος 5037/2023

## Slide 4
Σκοπός
Οι ΚΑΕ και ΕΚΠ είναι αστικοί συνεταιρισμοί με αποκλειστικούς σκοπούς ΟΧΙ το οικονομικό κέρδος, αλλά το:
- Περιβαλλοντικό
- Οικονομικό
- και Κοινωνικό όφελος
για τα μέλη και την περιοχή.

## Slide 5
Μέλη
ΚΑΕ
Φυσικά πρόσωπα
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, μΜΕ που ανήκουν σε αυτούς και ενώσεις ΟΤΑ
Αγροτικοί και Αστικοί Συνεταιρισμοί
Εφαρμόζονται κριτήρια εντοπιότητας
ΕΚΠ
Φυσικά πρόσωπα
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, επιχειρήσεις που ανήκουν σε αυτούς και ενώσεις ΟΤΑ
Αγροτικοί και Αστικοί Συνεταιρισμοί
μΜΕ

## Slide 6
Κριτήριο Εντοπιότητας
Τουλάχιστον το 50% +1των μελών πρέπει να έχουν εγγύτητα στην περιοχή συγκεκριμένα:
Φυσικά πρόσωπα :
μόνιμη κατοικία ή πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο, το οποίο βρίσκεται σε περιφέρεια που δραστηριοποιείται η ΚΑΕ ή αναπτύσσεται το έργο ΑΠΕ
Νομικά πρόσωπα:
η έδρα τους εντός της Περιφέρειας που δραστηριοποιείται η ΚΑΕ ή αναπτύσσεται το έργο ΑΠΕ
Εντοπιότητα μελών ΚΑΕ

## Slide 7
Κάθε μέλος μπορεί να κατέχει πέραν της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας και μία ή περισσότερες προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες
Συνεταιριστικές μερίδες
Ειδικά όρια συμμετοχής για Ο.Τ.Α.
40% για τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β’ βαθμού
Ανώτατο όριο συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο: 20%

## Slide 8
ΚΑΕ & ΕΚΠ
30 μέλη (γενική περίπτωση)
20 μέλη για νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους
15 μέλη σε περίπτωση που συμμετέχουν αποκλειστικά μΜΕ
3 μέλη αν συμμετέχουν τουλάχιστον ένας ΟΤΑ και τα άλλα δύο μέλη είναι επιχείρηση ΟΤΑ (ή ΟΤΑ)
Ελάχιστος αριθμός μελών

## Slide 9
Πεδία Δραστηριότητας

## Slide 10
Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
Κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ
Αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ
Πώληση ενέργειας από ΑΠΕ
Μία εξ ’αυτών υποχρεωτική:
KAE - Βασικές Δραστηριότητες

## Slide 11
Εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με ή χωρίς αποθήκευση
Βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή βιομεθάνιο
Αφαλάτωση με ΑΠΕ
Προσέλκυση κεφαλαίων, διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, παροχή συμβουλών, ενημέρωση & εκπαίδευση
Αντιμετώπιση ενεργειακής ένδειας ανεξάρτητα αν είναι μέλη της ΚΑΕ
Ανάπτυξη δικτύου εναλλακτικών καυσίμων
Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών
Σωρευτική εκπροσώπηση
Ηλεκτροκίνηση
Σχετικές με:
ΚΑΕ - δυνητικές δραστηριότητες

## Slide 12
Παραγωγή, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Αποθήκευση, διανομή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
Σωρευτική εκπροσώπηση
Παροχή ευελιξίας και εξισορρόπησης
Παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης και άλλων υπηρεσιών ενέργειας
Παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
Μία εξ ’αυτών υποχρεωτική:
ΕΚΠ - Βασικές Δραστηριότητες

## Slide 13
Δίκτυα διανομής
Διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, Παροχή συμβουλών, Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
Υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών
Σχετικές με:
ΕΚΠ - δυνητικές δραστηριότητες

## Slide 14
Οικονομικά κίνητρα
&
Μέτρα Στήριξης

## Slide 15
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τις ΚΑΕ για τα ακόλουθα εξετάζονται κατά προτεραιότητα:
- χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, εφόσον παρουσιάζουν εδαφική επικάλυψη με λοιπές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων
- απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
- έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Επιπλέον:
- Οι ΚΑΕ αντιμετωπίζονται ως ΚοινΣΕπ
- Μπορούν να προκηρυχθούν προγράμματα εγκατάστασης ΑΠΕ
- Απαλλάσσονται από την υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Πιστοποίησης Παραγωγού
- Απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους αίτησης
- Μπορούν να καθορίζονται μειωμένες τιμές εγγυήσεων για την συμμετοχή στην αγορά Η.Ε. και τη διαχείριση των δικτύων Η.Ε.
- Μπορούν να εφαρμόζονται ειδικοί όροι χρήσης των υπηρεσιών του ΦοΣΕΤεΚ για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των ΚΑΕ
- Η συμμετοχή σε ΚΑΕ ως μέλος δεν καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οικονομικά Κίνητρα & Μέτρα Στήριξης ΚΑΕ

## Slide 16
1
2
5
4
3
Οι ΕΚΠ έχουν πρόσβαση σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, είτε άμεσα είτε μέσω σωρευτικής εκπροσώπησης, χωρίς διακρίσεις
Οι ΕΚΠ έχουν το δικαίωμα να κατέχουν, να εγκαθιστούν, να αγοράζουν ή να μισθώνουν δίκτυα διανομής και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται
Μπορούν να θεσπιστούν οικονομικά κίνητρα και μέτρα για τη στήριξη των ΕΚΠ.
Η συμμετοχή ως μέλος σε ΕΚΠ δεν καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι ΕΚΠ μπορούν να διαχειρίζονται εντός της κοινότητας την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις μονάδες παραγωγής τους, διατηρώντας παράλληλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών της κοινότητας ως καταναλωτών.
Οικονομικά Κίνητρα & Μέτρα Στήριξης ΕΚΠ

## Slide 17
Παραδείγματα ΕΚΟΙΝ

## Slide 19
1
2
5
4
3
Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)
Πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Καρδίτσας
Τεχνική υποστήριξη από Αναπτυξιακή Καρδίτσας
Ιδρυτική συνέλευση (2010) – 476 ιδρυτικά μέλη – αρχικό κεφάλαιο 400 χιλιάδες €
Προϋποθέσεις εγγραφής:
  Συνεταιριστική μερίδα 1000€ (έως 6)
  Κόστος εγγραφής 60€
  Εντοπιότητα
Σχεδιασμός:
  1η φάση: Δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας
    Δασική βιομάζα (υπολείμματα πριστηρίων, δασικών υλοτομιών) για παραγωγή στερεών βιοκαυσίμων (pellet)
    Αγροτική βιομάζα για καύση και παραγωγή θερμότητας προς ξήρανση
    Αστική βιομάζα (κλαδέματα δήμων)
  2η φάση: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Ένταξη στο Leader (500 χιλ €)
Κατασκευή μονάδας και παραγωγή
Μετατροπή σε ενεργειακή κοινότητα (2019)

## Slide 20
Παραδείγματα έργων ΕΚΟΙΝ

## Slide 21
(Εικονικός) Ενεργειακός Συμψηφισμός
Συμψηφισμός της εγχεόμενης στο Δίκτυο ενέργειας από τα ΦΒ με την απορροφώμενη ενέργεια στην εγκατάσταση κατανάλωσης
Δικαίωμα ένταξης έχουν, μεταξύ άλλων, ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας
© Eleman Energy

## Slide 22
(Εικονικός) Ενεργειακός Συμψηφισμός
Κάλυψη των καταναλώσεων πλήρως ή εν μέρη
Μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες)
Εγκατάσταση επί εδάφους και επί κτηρίων ή άλλων κατασκευών (π.χ. στέγαστρο)
Διάρκεια ισχύος 25 έτη
© Eleman Energy

## Slide 23
Εφαρμογή
Εφαρμογή
Δημοτικές καταναλώσεις
Σταθμοί φόρτισης Η/Ο
Ενεργειακές Κοινότητες & Ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά
Απαιτούμενη επιφάνεια:
  εκτάσεις και δώματα ->12-15 m2/kW
  στέγες -> 6-8 m2/kW
Κόστος: 800-1.200 €/kW

## Slide 24: Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Φ/Β σταθμός 100 kWp
Όχι πώληση ενέργειας -> Ιδιοκατανάλωση
35 μέλη
Εκτιμώμενο κόστος (υλικά & εγκατάσταση)
€100.000
Παραγωγή εγκατάστασης
165.000 kWh/έτος (1650 kWh/kWp)
Εξοικονόμηση €18.130/έτος (χρέωση προμ. € 0,111 /kWh) €47.000/έτος (χρέωση προμ. + ρήτρα αναπρ. € 0,285 /kWh)
Notes: EUCENA

## Slide 25
Σύνολο Κατανάλωσης (kWh)
Χρέωση καταναλωθείσας ενέργειας
Ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ)
Ειδικά τέλη (Ειδικό Τέλος 5‰, ΕΦΚ)
Χρεώσεις Δήμου
Ανταποδοτικό τέλος ΕΡΤ
Notes: EUCENA

## Slide 26
Ενδείξεις Μετρητή
Αναφέρεται το σύνολο της κατανάλωσης σε kWh
Βάσει αυτής της κατανάλωσης υπολογίζονται οι χρεώσεις προμήθειας
Notes: EUCENA

## Slide 27
Σημερινές συνθήκες
Χρέωση Προμήθειας
Χρέωση ανά kWh κατανάλωσης
Κόστος χρέωσης από σύμβαση προμηθευτή ενέργειας
Υπεισέρχεται ρήτρα αναπροσαρμογής
Notes: EUCENA

## Slide 28
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
ΑΔΜΗΕ: Σύστημα μεταφοράς Η/Ε, λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (π.χ. πυλώνων)
ΔΕΔΔΗΕ: Δίκτυο Διανομής Η/Ε, λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής Μέσης και Χαμηλής Τάσης
ΥΚΩ: Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, χρέωση όλων των πελατών για υπηρεσίες όπως, παροχή ρεύματος στους κατοίκους των μη διασυνδεδεμένων νησιών και παροχή ειδικού τιμολογίου στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου.
ΕΤΜΕΑΡ: Ειδικό τέλος για την ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Λοιπές Χρεώσεις: Χρεώσεις που επιβάλλονται βάσει νομοθεσίας για την ομαλή λειτουργία της Αγοράς
Notes: EUCENA

## Slide 29
Διάφορα - λοιπές χρεοπιστώσεις
Χρεοπιστώσεις που αφορούν το ηλεκτρικό ρεύμα: χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, διορθωτικές εγγραφές, ποσά στρογγυλοποιήσεων, χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών κ.ά.)
Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος: ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92): Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος.
Notes: EUCENA

## Slide 30
Χρεώσεις Δήμου
Αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων τις οποίες συνεισπράττει η ΔΕΗ και αποδίδει στους αρμόδιους φορείς - Τα υπέρ Δήμου ποσά: Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
Notes: EUCENA

## Slide 31
ΕΡΤ
Ανταποδοτικό τέλος υπέρ της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.
Notes: EUCENA

## Slide 32: Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Notes: EUCENA

## Slide 33: Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Ανάλυση ενός νοικοκυριού σε βάθος ενός έτους | ΧΩΡΙΣ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp | ΜΕ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 3.500 | 3.500
Χρέωση (€/kWh) | 0,111 | 0,111
Notes: EUCENA

## Slide 34: Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Ανάλυση ενός νοικοκυριού σε βάθος ενός έτους | ΧΩΡΙΣ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp | ΜΕ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 3.500 | 3.500
Χρέωση (€/kWh) | 0,111 | 0,111
Παραγωγή (kWh) | 0 | 3.500
Κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (€) | 395 | 0
Notes: EUCENA

## Slide 35: Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Ανάλυση ενός νοικοκυριού σε βάθος ενός έτους | ΧΩΡΙΣ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp | ΜΕ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 3.500 | 3.500
Χρέωση (€/kWh) | 0,111 | 0,111
Παραγωγή (kWh) | 0 | 3.500
Κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (€) | 395 | 0
Χρεώσεις ΑΔΜΗΕ (€) | 20 | 20
Χρεώσεις ΔΕΔΔΗΕ (€) | 75 | 75
ΥΚΩ (€) | 28 | 28
ΕΤΜΕΑΡ (€) | 60 | 60
Άλλες χρεώσεις (€) | 11 | 11
Συμμετοχή με ~2 kWp ~2000 ευρώ
Notes: EUCENA

## Slide 36: Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Ανάλυση ενός νοικοκυριού σε βάθος ενός έτους | ΧΩΡΙΣ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp | ΜΕ συμμετοχή σε ΕΚΟΙΝ με Φ/Β 100kWp
Κατανάλωση ενέργειας (kWh) | 3.500 | 3.500
Χρέωση (€/kWh) | 0,111 | 0,111
Παραγωγή (kWh) | 0 | 3.500
Κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (€) | 395 | 0
Χρεώσεις ΑΔΜΗΕ (€) | 20 | 20
Χρεώσεις ΔΕΔΔΗΕ (€) | 75 | 75
ΥΚΩ (€) | 28 | 28
ΕΤΜΕΑΡ (€) | 60 | 60
Άλλες χρεώσεις (€) | 11 | 11
Σύνολο | € 588 | € 193
Εξοικονόμηση | € 395 /έτος | 
Συμμετοχή με ~2 kWp ~2000 ευρώ
Notes: EUCENA

## Slide 37
Μέλη | Ετήσια Κατανάλωση (kWh) |  |  |  |  |  | 
Μελος_1 | 3.000 |  |  |  |  |  | 
Σύνολο | 150.000 |  |  |  |  |  | 
Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Notes: EUCENA

## Slide 38
Μέλη | Ετήσια Κατανάλωση (kWh) | Ισχύς (kWp) 1.650 kWh/kWp |  |  |  |  | 
Μελος_1 | 3.000 | 2 |  |  |  |  | 
Σύνολο | 150.000 | 100 |  |  |  |  | 
Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Notes: EUCENA

## Slide 39
Μέλη | Ετήσια Κατανάλωση (kWh) | Ισχύς (kWp) 1.650 kWh/kWp | Ποσοστό Συμμετοχής | Συνολικές Μερίδες | Κόστος Μερίδας |  | 
Μελος_1 | 3.000 | 2 | 2,0% | 20 | € 2.000 |  | 
Σύνολο | 150.000 | 100 | 100% | 1000 | € 100.000 |  | 
Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Notes: EUCENA

## Slide 40
Μέλη | Ετήσια Κατανάλωση (kWh) | Ισχύς (kWp) 1.650 kWh/kWp | Ποσοστό Συμμετοχής | Συνολικές Μερίδες | Κόστος Μερίδας | Ετήσιο όφελος € 0.111 /kWh (προ κρίσης) | Ετήσιο όφελος € 0.285 /kWh (σήμερα)
Μελος_1 | 3.000 | 2 | 2,0% | 20 | € 2.000 | € 333 | € 855
Σύνολο | 150.000 | 100 | 100% | 1000 | € 100.000 |  | 
Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Notes: EUCENA

## Slide 41
Μέλη | Ετήσια Κατανάλωση (kWh) | Ισχύς (kWp) 1.650 kWh/kWp | Ποσοστό Συμμετοχής | Συνολικές Μερίδες | Κόστος Μερίδας | Ετήσιο όφελος € 0.111 /kWh (προ κρίσης) | Ετήσιο όφελος € 0.285 /kWh (σήμερα)
Μελος_1 | 3.000 | 2 | 2,0% | 20 | € 2.000 | € 333 | € 855
Μελος_2 | 7.000 | 4,7 | 4,7% | 47 | € 4,700 | € 777 | € 1.995
Σύνολο | 150.000 | 100 | 100% | 1000 | € 100.000 |  | 
Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Notes: EUCENA

## Slide 42
Μέλη | Ετήσια Κατανάλωση (kWh) | Ισχύς (kWp) 1.650 kWh/kWp | Ποσοστό Συμμετοχής | Συνολικές Μερίδες | Κόστος Μερίδας | Ετήσιο όφελος € 0.111 /kWh (προ κρίσης) | Ετήσιο όφελος € 0.285 /kWh (σήμερα)
Μελος_1 | 3.000 | 2 | 2,0% | 20 | € 2.200 | € 333 | € 855
Μελος_2 | 7.000 | 4,7 | 4,7% | 47 | € 4.700 | € 777 | € 1.995
Μελος_3 | 2.800 | 1,9 | 1,9% | 19 | € 1.900 | € 311 | € 798
Μελος_4 | 4.500 | 3,0 | 3,0% | 30 | € 3.000 | € 500 | € 1.283
… | … | … | … | … | … | … | …
Σύνολο | 150.000 | 100 | 100% | 800 | € 100.000 | € 16.650 | € 42.750
Παράδειγμα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού - Έργο 100kWp
Notes: EUCENA

## Slide 43: Φ/Β Εγκατάσταση επί δημοτικών κτηρίων

## Slide 44
Παράδειγμα: Βρεφονηπιακός σταθμός - Τήλος

## Slide 45
Εγκατεστημένη ισχύς : 26,1 kW
Αριθμός ΦΒ πάνελ : 58
Εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας : 43.167 kWh
Ετήσια κατανάλωση κτηρίου: 16.602 kWh
Περίσσεια ενέργεια προς διάθεση για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά: 26.565 kWh
Παράδειγμα: Βρεφονηπιακός σταθμός - Τήλος
Chart: Μήνας
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ΦΒ παραγωγή | 2346.3 | 2598.5 | 3552.5 | 4185.5 | 4804.6 | 4705 | 4751.4 | 4754.5 | 3935 | 3138.2 | 2363.7 | 2031.8
Κατανάλωση Β/Ν | 1955.5833 | 1766.3333 | 1955.5833 | 1208.8235 | 1249.1176 | 1208.8235 | 1249.1176 | 1085.5124 | 1050.4959 | 1085.5124 | 1050.4959 | 1955.5833

## Slide 46
Εκτιμώμενο κόστος ΦΒ εγκατάστασης : 27.900 €
Ετήσιο κέρδος από την ΦΒ εγκατάσταση : 6.000€
Περίοδος αποπληρωμής επένδυσης : 7 έτη
Παράδειγμα: Βρεφονηπιακός σταθμός - Τήλος
Chart: Έτη
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
 | -23976.9139 | -19311.0934 | -14990.8893 | -10990.7003 | -7286.8215 | -3857.3042 | -681.8252 | 2258.4332 | 4980.8946 | 7501.6922 | 9835.7641 | 11996.9418 | 13998.0322 | 15850.8937 | 17566.5062 | 19155.0363 | 20625.8975 | 21987.806 | 23248.8324 | 24416.4495 | 25497.5763 | 26498.6198 | 27425.5118 | 28283.7452 | 29078.4057 | 29814.2025

## Slide 47
Φ/Β πλαίσια
Φ/Β αντιστροφέας (ή αντιστροφείς)
Βάσεις στήριξης ανοδειωμένου αλουμινίου για τα Φ/Β πλαίσια
Solar καλώδια DC
Καλώδια A/C
Πίνακες DC και AC και ασφαλειοδιακοπτικό υλικό
Σύστημα γείωσης
Πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
Σύστημα εποπτείας και καταγραφής δεδομένων με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης
Σύστημα σύνδεσης στο internet
Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: σύστημα συναγερμού με κάμερες
Βασικός εξοπλισμός Φ/Β σταθμού

## Slide 48: Εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών (≤ 60 kWp)

## Slide 49
Αδειοδοτική διαδικασία
Η εγκατάσταση σταθμού μικρών ανεμογεννητριών επιτρέπεται σε:
Γήπεδα εκτός σχεδίου οικισμών <2000 κατοίκων
Δασικές, αναδασωτέες και δημόσιες εκτάσεις σύμφωνα με τον ν.998/1979
Περιοχές βιομηχανικής δραστηριότητας
Λιμένες
Περιοχή με υπάρχον ή νέο οδικό δικτύο
Αδειοδοτική διαδικασία ομοίως με φ/β για ενεργειακό συμψηφισμό
Πιστοποίηση μοντέλου ανεμογεννήτριας από ΚΑΠΕ
Σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης
Περιβαλλοντική αδειοδότηση για εκτάσεις εκτός σχεδίου

## Slide 50
Επιλογή χώρου εγκατάστασης
Αιολικό δυναμικό >5 m/s
Τήρηση περιβαλλοντικών και λοιπών αποστάσεων από προστατευόμενες περιοχές (Natura2000, αρχαιολογικούς χώρους, οικισμούς κλπ)
Προτεινόμενο υψόμετρο > 400 m

## Slide 51
Ανεμογεννήτρια
Ιστός στήριξης ανεμογεννήτριας
Οικίσκος ελέγχου
Μετατροπέας ανεμογεννήτριας
Καλώδια A/C
Πίνακες DC και AC και ασφαλειοδιακοπτικό υλικό
Σύστημα γείωσης
Πλήρες σύστημα αντικεραυνικής προστασίας
Σύστημα εποπτείας και καταγραφής δεδομένων με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης
Σύστημα σύνδεσης στο internet
Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ: σύστημα συναγερμού με κάμερες
Βασικός εξοπλισμός σταθμού μικρών ανεμογεννητριών

## Slide 52: Επόμενα βήματα

## Slide 53
Επόμενα βήματα
Συλλογή δεδομένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας
Ορισμός Φορτίων Κατανάλωσης προς συμψηφισμό
Αδειοδοτική διαδικασία με τον ΔΕΔΔΗΕ
Χρηματοδότηση και υλοποίηση έργου

## Slide 54
Αδειοδοτική Διαδικασία για ενεργειακό συμψηφισμό
Αίτηση Σύνδεσης
↓
Απαλλαγή από Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας
↓
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης
↓
Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού – Δήλωση παροχών για ενεργειακό συμψηφισμό
↓
Ενεργοποίηση Σύνδεσης

## Slide 55
Χρηματοδότηση έργου
Ίδια κεφάλαια και μετοχές
Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις - Εθνικές - Ευρωπαϊκές και Διεθνείς - Προγράμματα ανακούφισης της ενεργειακής φτώχειας
Χρηματοδότηση μέσω δανείου
Άλλες μορφές χρηματοδότησης - Crowdfunding - Crowdlending

## Slide 56: Διαδικασία σύστασης ΕΚΟΙΝ
Σύνταξη σχεδίου Καταστατικού και Ιδρυτική Γενική Συνέλευση
3 μήνες
Κατάθεση φακέλου για εγγραφή της Κοινότητας στο Ειρηνοδικείο
2 εβδομάδες
Καταχώρηση της Κοινότητας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)
1 εβδομάδα
Τραπεζικός λογαριασμός, Έδρα και Λογιστής της Κοινότητας
Λίγες μέρες
Εγγραφή στην Εφορία για έναρξη εργασιών και ΑΦΜ
Λίγες μέρες
Γενική Συνέλευση της Κοινότητας για σχέδιο επιχειρηματικής δράσης
Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ μπορεί να σας υποστηρίξει κατά την διαδικασία σύστασης ΚΑΕ & ΕΚΠ

## Slide 57
Καλές πρακτικές - Δανία
Υπεράκτιο αιολικό πάρκο Middelgrundens στη Δανία
Το 50% του αιολικού πάρκου Middelgrundens ανήκει στην τοπική εταιρεία κοινής ωφέλειας που κατέχει ο Δήμος της Κοπεγχάγης και το άλλο 50% ανήκει σε μια γενική συντεχνία πολιτών, κάθε μέλος της οποίας κατέχει διαφορετικό μερίδιο. Στην αρχή του έργου, μόνο οι κάτοικοι του δήμου της Κοπεγχάγης μπορούσαν να είναι μέλη του συνεταιρισμού, αλλά πλέον είναι ανοικτό για οποιονδήποτε να συμμετάσχει. Οι ιδιώτες επενδύουν στο αιολικό πάρκο Middelgrundens λόγω του χαμηλού επενδυτικού κινδύνου δεδομένου ότι η σύμπραξη δεν μπορεί να αναλάβει χρέος. Επιπλέον, κάθε μέλος έχει μία ψήφο στις αποφάσεις, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μετοχών που κατέχει.
Αριθμός ανεμογεννητριών | 20 x 2 MW
Εγκατεστημένη ισχύς | 40 MW
Ύψος πλήμνης | 64 m
Διάμετρος ρότορα | 76 m
Συνολικό ύψος | 102 m
Βάθος θεμελίωσης | 4 - 8 m
Βάρος θεμελίωσης (ξηρό) | 1.800 tn
Ταχύτητα ανέμου (@ 50m) | 7.2 m/s
Παραγωγή ενέργειας | 100 GWh/y
Βαθμός απόδοσης Α.Π. | 93%
Έτος κατασκευής | 2000
Επένδυση | 48 mill. EUR
Συνολική περίοδος αδειοδότησης | 2 έτη

## Slide 58
Καλές πρακτικές - Γερμανία
Έργα ηλιακής ενέργειας από κοινότητες - Freiburg
Ο Δήμος του Freiburg υποστηρίζει σθεναρά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών εγκαταστάσεων σε δημόσια κτίρια (ιδίως σχολεία). Μέσω διαφανών διοικητικών διαδικασιών, οι πολίτες έχουν κίνητρα να επενδύσουν σε τέτοια έργα. Με την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου που ονομάζεται "FREE-SUN", οι πολίτες είναι σε θέση να εντοπίσουν εύκολα τους διαθέσιμους χώρους στέγης για ηλιακές φωτοβολταϊκές και θερμικές εγκαταστάσεις. Αυτό διευκολύνει τη διαδικασία σχεδιασμού κοινοτικών φωτοβολταϊκών έργων για τους πολίτες. Μέσω του "FREE-SUN" οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα ορισμένων κτιριακών κατασκευών για φωτοβολταϊκές και θερμικές εγκαταστάσεις και σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης έργων. Το Freiburg έχει στόχο την επίτευξη 100% ενέργεια από ΑΠΕ έως το 2035 και ουδετερότητας ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050
Aλυσίδα αξίας | Κέρδη μετά από φόρους [€] | Επιδράσεις στα καθαρά έσοδα [€] | Δημοτικός φόρος μετοχών [€] | Δημοτικός φόρος εισοδήματος μετοχών [€] | Δημοτικές επενδύσεις μετοχών [€]
R&D | / | 4.990.000 | / | 195 | 2.260.000
Κατασκευή | 2.460.000 | 7.040.000 | 430 | 395 | /
Χονδρική | 1.270.000 | 2.350.000 | 235 | 135 | /
Χρηματοδότηση | 115 | 90 | 20 | 10 | /
Σχεδιασμός έργου | 555 | 3.210.000 | 130 | 160 | /
Εγκατάσταση | 260 | 1.550.000 | 70 | 60 | /
Λειτουργία | 1.980.000 | 190 | 130 | 100 | /
Υπηρεσίες | 60 | 330 | 20 | 15 | /
Σύνολο | 6.700.000 | 19.750.000 | 1.035.000 | 1.070.000 | 2.260.000

## Slide 59
Καλές πρακτικές - Ελλάδα
Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών EnCoEra - Κοζάνη
Η Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών Εράτυρας (EnCoEra) βρίσκεται στην Εράτυρα Κοζάνης, ένα μικρό χωριό 150 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Η EnCoEra έχει 70 μέλη, 68 φυσικά πρόσωπα (που προέρχονται ή σχετίζονται με την περιοχή), την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Επί του παρόντος, η EnCoEra έχει υποβάλει αίτημα σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ, τον ελληνικό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, για έργο παραγωγής ηλιακής ενέργειας 10 MW και αίτημα για έργο εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού 1 MW.
Ενεργειακή Κοινότητα CommonEn – Ιωάννινα
Η CommonEn είναι μια μη κερδοσκοπική ενεργειακή κοινότητα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2021 στα Ιωάννινα. Διαθέτει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 199,73 kW. Η παραγόμενη ενέργεια παρέχεται στα μέλη και τους πελάτες της μέσω ενός εικονικού συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού. Επιπλέον, εργάζονται για την ανάπτυξη υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας και την ανακαίνιση ενός παραδοσιακού νερόμυλου στα Τζουμέρκα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επίτευξη των στόχων της, η CommonEn συμμετέχει στις ακόλουθες δραστηριότητες: - Παραγωγή καθαρής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση - Αποθήκευση ενέργειας και διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης - Βιώσιμη κινητικότητα - Εξοικονόμηση ενέργειας - Συμβουλευτικές - Ευαισθητοποίηση, ενδυνάμωση των πολιτών και ανάπτυξη ικανοτήτων - Μεταφορά γνώσης και προώθηση δικτύωσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Έρευνα
Αριθμός μελών | 63
Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ | 200 kW
Επένδυση | € 159.650
Έτος ίδρυσης | 2021
Εξοικονομούμενες εκπομπές CO2 | 108 tn
Πελάτες | 119

## Slide 60
Ευχαριστούμε!